Załącznik nr 1. do zapytania cenowego

OPIS ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia - usługa

Wykonywanie na terenie Gminy Milejów w roku 2020

badań kontrolnych wody do spożycia Kontrola wewnętrzna

oraz pozostałych parametrów żądanych przez Zamawiającego

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina  Milejów

ul. Partyzancka 13a

21-020 Milejów

NIP: 505 004 26 06, REGON: 431019550

- Obiekty objęte badaniami kontrolnymi:

- WZZ Starościce ( Jaszczów PKP)  wraz z przynależną zbiorczą siecią wodociągową,

- WZZ Wólka Łańcuchowska SUW wraz z przynależną siecią wodociągową.

2. Zakres kontroli wewnętrznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

( Dz.U. 2017 r. poz. 2294 z dnia 7 grudnia 2017r.).

- Zakres badania:

- Parametry z grupy A+(PA+) – ( Załącznik do RMZ nr 1 Parametry mikrobiologiczne + Bakterii grupy Coil, oraz enterokoki kałowe. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC)

- Parametry z grupy B(PB) – Załącznik do RMZ nr 1 B.

Ilość pobranych próbek i punkty poboru wody:

- 5 próbek w ramach monitoringu parametrów grupy A:

- 2 próbki w ramach monitoringu parametrów grupy B.

Punkty poboru wody:

- do sieci – PSONI Antoniów, Szkoła Podstawowa w Milejowie, Szkoła Podstawowa w Białce, Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie, Hydrofornia Wólka Łańcuchowska – zakres badania parametru z grupy A objęte monitoringiem oraz dodatkowo enterokoki kałowe;

- do sieci – SUW „ Jaszczów PKP” w miejscowości Popławy oraz ujęcie wody

w miejscowości Wólka Łańcuchowska – Hydrofornia – zakres badania parametru

grupy B.

- Obowiązki Wykonawcy –

• Zapewnić odpowiednie, sterylne naczynia do poboru prób.

• Pobierać próby wody pitnej przez uprawnionego próbobiorcę w terminach i miejscach

wynikających z harmonogramu lub w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez

Zamawiającego. Pobór może następować z innych wskazanych punktów.

• W przypadku konieczności wykonania pilnych powtórzeń analiz (np: ze względu na

przekroczenia mikrobiologiczne). Wykonawca ma obowiązek pobrać próbę w

nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

• Powiadamiać niezwłocznie Zamawiającego, w terminie nie przekraczającym 24 h, w

przypadku wykrycia przekroczeń mikrobiologicznych w badanych próbach wody pitnej.

• Zapewnić transport prób we własnym zakresie i na własny koszt.

• Zapewnić pobór, transport i przechowywanie prób zgodnie z wymaganiami

obowiązujących przepisów prawa dla poboru, transportu do badań i przechowywania

prób – przy czym próby winny być dostarczone do laboratorium badawczego w ciągu

30 godzin od pobrania.

• Wykonać analizy bez zbędnej zwłoki, wyniki analiz niezwłocznie przekazać zamawiającemu pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1) Wykonawca określi cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Zaproponowana przez Wykonawców cena jest ceną ryczałtowo-ilościową.

3) Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego winien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania.

5) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę będą niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. Ceny muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie prace i czynności niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

6) Wykonawca obowiązany jest opracować i dołączyć do oferty Zestawienie cen jednostkowych badań poszczególnych parametrów mieszczących się w zakresach poszczególnych monitoringów.

7) Ceny jednostkowe poszczególnych badań będą stosowane w przypadku konieczności wykonania powtórzeń niektórych badań z powodu przekroczenia wartości dopuszczalnych lub zaleceń PPIS w Łęcznej.