## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## NA ROBOTY BUDOWLANE

## W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przebudowa osadników Imhoffa na zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków

dopływających  wraz z dostawą i montażem urządzeń towarzyszących na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Milejowie, ul. Klarowska 23, 21-020 Milejów.

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 5 186 000 euro

ZATWIERDZAM

Zarząd

Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie

                - Milejów, 2015-02-04

ZAMAWIAJĄCY:

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie

ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów

NIP 713-10-46-041	 REGON 430585625

Internet

Z wykorzystaniem strony www Gminy Milejów - www.milejow.pl

e-mail: sws-mil@wp.pl

Telefony

602 195 527 lub 883 352 611

Fax -

Godziny pracy biura:	7.oo – 15.oo (W dni robocze od poniedziałku do piątku)

Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy Pzp

wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać:

drogą elektroniczną na adres: sws-mil@wp.pl

lub w przypadku problemów technicznych: s.czubacki@milejow.pl

Przy czym zawsze  dopuszczalna  jest  forma  pisemna na adres:

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie

ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów

i oznaczyć tytułem:

„ Przebudowa zbiornika Imhoffa”

znak postępowania: SWŚ/ZP/PN/RB.1/2015

UWAGI OGÓLNE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 9 do

SIWZ) nazw podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie

Wykonawca zamierza im powierzyć, w przypadku realizacji zamówienia z

Udziałem podwykonawców.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających i

dodatkowych ,  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Pzp.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w

art. 38 ust. 3 Pzp.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

SPIS TREŚCI:

Nazwa i adres Zamawiającego oraz Uwagi ogólne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	1

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	1

NA ROBOTY BUDOWLANE	1

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO	1

Milejów, 2015-02-04	1

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu	3

Rozdział 1.Opis przedmiotu zamówienia 	4

Rozdział 2.Termin wykonania zamówienia	7

Rozdział 3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków	7

Rozdział 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców	9

Rozdział 5.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 	14

Rozdział 6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie	14

Rozdział 7.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 	15

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium	16

Rozdział 9. Termin związania ofertą	16

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert	17

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	19

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny	19

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	20

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	21

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	21

Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego	22

Rozdział 17. Inne informacje	22

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	23

Rozdział 19.  Grupy kapitałowe	23

Przez grupę kapitałową – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 	23

Przez Przedsiębiorcę – rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:	23

Rozdział 22  Załączniki do SIWZ	25

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 		zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 26210-2015 z dnia  05.02.2015

- strona internetowa Zamawiającego (z wykorzystaniem strony www Gminy Milejów)  –www.milejow.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest(nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego)

Przebudowa osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dopływających  wraz z dostawą i montażem urządzeń towarzyszących na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Milejowie, ul. Klarowska 23,  21-020 Milejów.

CPV

Przedmiot główny		-

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

uzupełniający	-

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.25.21.27-4 Roboty w zakresie oczyszczalni ścieków

45.25.22.00-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45231300-8  Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

ścieków

45314310-7 Linie kablowe n.n

45310000-2 Instalacje elektryczne

Zadania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (wynikające z procesu technologicznego oraz organizacji pracy oczyszczalni):

Zadanie 1 Przebudowa osadników Imhoffa na zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dopływających do oczyszczalni, przebudowa i budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa: przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową, zewnętrznej instalacji wodociągowej, wewnętrznych linii zasilających, garażu blaszanego oraz montaż urządzeń technologicznych.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż roboty będą odbywały się na czynnym obiekcie

oczyszczalni, bez zatrzymywania procesów technologicznych.

W załączeniu przedmiary robót służące do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia – zał. Nr 4 do SIWZ.

Szczegółowy opis i wszystkie elementy robót zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji budowlano-technicznej.

Zadanie 2 Dostawa i montaż w zbiorniku reaktora napełnionego ściekami o głębokości roboczej 3,0m,  2 szt. stojących na konstrukcji wsporczej, strumienic napowietrzająco mieszających z dwoma dyszami  o parametrach:

Moc pompy		-	4,0 – 4,5 kW

Wydatek mieszania ≥	-	120m3/h

Transfer tlenu  		-	7,0-7,5kgO2/h

Efektywność natleniania	-	1,75-1,85kgO2/kWh

(Max. transfer i efektywność dla wody o temperaturze 20oC i zerowym nasyceniu tlenem i optymalnej głębokości zanurzenia.)

Urządzenia-wymagania materiałowe:

Pompa i rozdzielacz			-	żeliwo,

Konstrukcja wsporcza i komora ssąca	-	stal nierdzewna

Dyfuzor i elementy złączne		-	stal nierdzewna

Rura ssąca					-	PVC lub stal nierdzewna

Powłoka lakiernicza	-	jak dla urządzeń narażonych na działanie

ścieków przemysłowych z przetwórstwa owoców i warzyw.

W ramach zadania urządzenia należy wyposażyć w przewody zasilające które należy

podłączyć do zlokalizowanych na pomoście skrzynek przyłączeniowych SK5 i SK7 wraz z

włączeniem w istniejący układ automatyki i monitorowania.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż dostawa i montaż urządzeń będzie odbywała się na

czynnym obiekcie oczyszczalni, bez zatrzymywania procesów technologicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane, dostawę i montaż urządzeń, prace naprawcze oraz wszelkie inne roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla zadania 1.

Jakiekolwiek zawarte w dokumentacji budowlano-technicznej wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów mają charakter przykładowy.  W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają co najmniej  parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie i posiadają co najmniej taką wartość techniczną i technologiczną, użytkową, eksploatacyjną jakiej wymaga zamawiający z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo budowlane, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemną zgodę jednostki projektowej na rozwiązania zamienne(koszty ewentualnego projektu zamiennego oraz jego zatwierdzenia ponosi Wykonawca) , w związku z założeniami projektowymi dotyczącymi:

- wyeliminowania problemu przeciążenia ładunkiem zanieczyszczeń istniejącego ciągu biologicznego oczyszczania ścieków tj.: ograniczenie wielkości ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego na istniejący ciąg biologiczny;

- wyeliminowania niedotlenienia bioreaktora i zapewnienie stabilnych warunków tlenowych podczas dobowych zmian obciążenia hydraulicznego i zmian obciążenia ładunkiem;

- umożliwienia dodatkowego obciążenia oczyszczalni zarówno pod względem hydraulicznym jak i obciążenia ładunkiem;

- zapewnienia możliwości skutecznego oczyszczania ścieków do poziomu wymaganego aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym .

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-techniczną, Specyfikacjami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz wynikającymi z uzgodnień dokumentacji budowlano-technicznej oraz wymaganiami ustalonymi przez zamawiającego.

- Roboty  towarzyszące wchodzące w skład zamówienia:

Realizacja wszelkich niezbędnych robót, dostaw, montażu urządzeń, prac i czynności jakie są niezbędne do należytego, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonania i prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony środowiska, sanitarnych, bhp, p.poż oraz wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej Specyfikacji oraz uzyskanie na rzecz zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla zadania 1.

- Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia

Wynosi nie mniej niż  36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu.

- Zamówienia uzupełniające i dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Pzp .

Możliwość udzielenia w/w zamówień jest uprawnieniem Zamawiającego i nie może rodzić jakichkolwiek roszczeń po stronie Wykonawcy.

W przypadku udzielenia przez Zamawiającego przedmiotowych zamówień zostaną one wycenione i rozliczone na podstawie 	powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR, KNNR, KSNR itp.) oraz:

- wskaźników cenotwórczych - średnich cen wydawnictwa Sekocenbud dla okresu wykonania tych robót,

- w przypadku materiałów i sprzętu nieujętych w ww. wydawnictwie ich ceny zostaną

rozliczone na podstawie faktury zakupu przedłożonej przez Wykonawcę.

# Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia	-	po podpisaniu umowy

Termin  zakończenia robót    - 	nie później niż 30.07.2015 r.

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie	-	nie później niż 30.08.2015 r.

Za termin zakończenia wykonania zamówienia przyjmuje się

datę rozliczenia inwestycji pod względem finansowym oraz przekazanie Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 			oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  Wykonawca zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny - ocena   spełniania   warunku   dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ;

- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane – porównywalne z przedmiotem zamówienia – polegające na budowie, przebudowie, remoncie mechanicznej, biologicznej lub mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

o  łącznej wartości co najmniej 800 000,-złotych brutto,

w celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  Wykonawca zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny - ocena   spełniania   warunku   dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:

- co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 5-cio letnie doświadczenie

zawodowe, przewidzianą do objęcia funkcji kierownika budowy posiadającą

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń         kanalizacyjnych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym;

-  co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 5-cio letnie doświadczenie

zawodowe, przewidzianą do objęcia funkcji kierownika budowy robót

elektrycznych  jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane  do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające

wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im

ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym

w celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do SIWZ;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 600 000 PLN (słownie : sześćset tysięcy PLN) oraz posiada  dostęp do środków finansowych wystarczających do realizacji zamówienia lub zdolność kredytowania do kwoty min. 600 000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych),

w celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę (polisę wraz z dokumentem finansowym potwierdzającym wniesienie opłaty za polisę), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz  Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (potwierdzenie przeprowadzenia bankowej oceny zdolności kredytowej wykonawcy) w wysokości, co najmniej  600 000,- zł.

Uwaga: Wykonawca obowiązany jest przez co najmniej okres realizacji zamówienia posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykażą się zdolnością do należytego wykonania zamówienia, o której mowa w art. 22 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności na podstawie przedłożonego wykazu robót budowlanych o którym mowa w pkt. 1b. Zamawiający zbada, czy ewentualnie stwierdzone fakty niewykonania bądź nienależytego wykonania wskazują na nierzetelność wykonawcy w stopniu, który istotnie zagraża należytemu wykonaniu zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający będzie oceniał wyłącznie rzetelność Wykonawcy, nie biorąc w tym przypadku pod ocenę zamówień wykonanych przez podmioty trzecie, na potencjał których powołuje się Wykonawca.

- Nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

  - Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu określony w ust. 1 pkt 2) i pkt 4) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy powinni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie właściwie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

- wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. Zakres dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.

Dowodami, o których mowa wyżej są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa  wyżej.

Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych  niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 6 do SWIZ. Do wykazu załączyć oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 6.1. -  podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika   reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – że osoby  wskazane w wykazie posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w wykazie, w celu wykazania spełnienia odpowiedniego warunku uczestniczyły w realizacji zamówienia.

Na etapie realizacji projektu zmiana osoby wskazanej w wykazie będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego innej osoby spełniającej określone wymagania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego Wykonawca lub osoby wyznaczone/wskazane w ofercie przez Wykonawcę na Kierowników budowy i robót dostarczyły kopię uprawnień zawodowych i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa).

3.1)W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia innych podmiotów  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy, zobowiązany jest udowodnić , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi

do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik nr 5.6/1 do SIWZ.

3.2)Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie powyższych warunków polega na zasobach

Innych podmiotów w trybie art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w

realizacji części zamówienia, zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów

złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 (załącznik nr 8 do SIWZ)

4) opłaconą polisę (polisę wraz z dokumentem finansowym potwierdzającym wniesienie opłaty za polisę), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600 000 złotych

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca posiadał aktualną i opłaconą polisę o której mowa wyżej

5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (potwierdzenie przeprowadzenia bankowej oceny zdolności kredytowej wykonawcy) w wysokości, co najmniej 600 000,00 zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców

5.1) W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów  na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,

zobowiązany jest udowodnić , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi

do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu:

- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik nr 5.6/1 do SIWZ,

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu (potwierdzenie przeprowadzenia bankowej oceny zdolności kredytowej innego podmiotu) w wysokości, co najmniej 600 000,00 zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie powyższych warunków polega na zasobach

innych podmiotów w trybie art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w

realizacji części zamówienia, zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów

złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 (załącznik nr 8 do SIWZ)

- Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy powinni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawcy winni złożyć:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 13 do SIWZ) podpisane przez osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji Wykonawcy.

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 4) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 4 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 4 lit. b SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5.6/1 do SIWZ) .

- Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń wynikające z Dokumentacji budowlano-technicznej, przepisów prawa oraz wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  przed wbudowaniem, a następnie dołączy do operatu powykonawczego.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

- pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej na adres Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie

ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów

- drogą elektroniczną na adres: sws-mil@wp.pl

lub w przypadku problemów technicznych: s.czubacki@milejow.pl

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

1.1.  Zmawiający wymaga aby korespondencja o której mowa w ust. 1  zawierała:

1)	nazwę i adres Wykonawcy,

2)	nr telefonu i faksu, e-mail,

3)	znak postępowania – SWŚ/ZP/PN/RB.1/2015

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ.

We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- znak postępowania – SWŚ/ZP/PN/RB.1/2015

- SIWZ została opublikowana na stronie: www.milejow.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Czubacki Sławomir	-	e-mail: s.czubacki@milejow.pl

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,-zł (słownie piętnaście tysięcy  złotych).

- Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

nr 03 8689 0007 4000 1382 2000 0010

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w sposób przewidziany dla złożenia oferty, o którym mowa w Rozdz. 12 niniejszej SIWZ  .

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie

ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów

OFERTA

Przebudowa zbiornika Imhoffa

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

19.02.2015  r. godz. 10:15

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich  w  postępowaniu  albo  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  do  zawarcia  umowy. Uwaga:   W   przypadku   ustanowienia   Pełnomocnika   spoza   grona   Wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta/formularz oferty/ została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  9 do SIWZ).

- Wraz z „Ofertą"/Formularzem Oferty/ należy złożyć:

- pełnomocnictwo

- oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Specyfikacji;

- oświadczenie wykonawcy, iż oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (załącznik nr 11 do SIWZ).

- zestawienie elementów rozliczeniowych zgodnie z treścią załącznika nr 12 do SIWZ

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Spółki Wodno-Ściekowej

ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów, w terminie do dnia 19.02.2015 roku, godz. 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  w Biurze Spółki Wodno-Ściekowej

ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów, dnia 19.02.2015 roku, godz. 10:15.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca określi – mając na względzie ust. 2 do 6 niniejszego rozdziału - cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

- Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca obowiązany jest do opracowania i wyliczenia poszczególnych pozycji zestawienia elementów rozliczeniowych zgodnie z treścią załącznika nr 12 do SIWZ

- Zryczałtowana wartość poszczególnych pozycji zestawienia elementów rozliczeniowych musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji budowlano-technicznej, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

- Zryczałtowana wartość poszczególnych pozycji zestawienia elementów rozliczeniowych stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, jak również do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa 	– 	znaczenie 90 pkt

90 (max liczba punktów w kryterium cena)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium cena ofertowa

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Okres gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia

(nie mniej niż  36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu)		-	znaczenie 10 pkt

(max liczba punktów w kryterium okres gwarancji  )

Gdzie:

KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium okres gwarancji

GN – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

GOB – okres gwarancji w ofercie badanej

Łączna liczba punktów dla oferty badanej równa jest sumie KC i KG

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy  Przebudowa osadników Imhoffa na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Milejowie”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 10 do SIWZ.

Uwaga – w Załączniku Nr 10 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane                           w ogłoszeniu o zamówieniu.

# Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert częściowych i wariantowych,

- udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych,

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy:

1) Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy).

2) Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.

3) Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

# Grupy kapitałowe

# Przez grupę kapitałową – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

# Przez Przedsiębiorcę – rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

Rozdział 21.		Podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

W przypadku zamiaru powierzenia  zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda:

1.	Wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcy, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy  Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,

2.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.	Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej– należy przez to rozumieć umowę  o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), także między podwykonawcą  a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

5.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

a) przedmiot umowy ma być tożsamy z przedmiotem zamówienia Zamawiającego,

b) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego

terminu realizacji niż z Wykonawcą,

c) kary umowne nie będą wyższe niż w umowie zawartej z Wykonawcą,

d) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

e) zakres robót powierzanych podwykonawcy i termin ich wykonania,

f) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty i warunki dokonania płatności

wynagrodzenia.

6.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane  przez Podwykonawców.

7.	Pozostałe kwestie dotyczące podwykonawstwa zawarte są w Projekcie umowy -  Istotne postanowienia umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

# Rozdział 22		Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Decyzje administracyjne

Załącznik Nr 2	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

Załącznik Nr 3	Dokumentacja  Projektowa

Załącznik Nr 4	Przedmiar robót

Załącznik Nr 5	Wykaz wykonanych  robót budowlanych

Załącznik Nr 6	Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 6.1 		Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.

Załącznik Nr 5.6/1	Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik Nr 7	 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 8	 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9	Formularz oferty

Załącznik Nr 10	Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 11	Oświadczenie  Wykonawcy, iż oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Załącznik nr 12 	Zestawienie elementów rozliczeniowych

Załącznik nr 13	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej